## Slide 1: 清华大学计算机科学与技术系
信号处理原理
贾珈
2021.09.16

## Slide 2: 其他信息
助教信息：
  叶梓杰 yezj20@mails.tsinghua.edu.cn
  沈天成 stc18@mails.tsinghua.edu.cn
  陈雨兰 chenyula17@mails.tsinghua.edu.cn
  吴昊哲 wuhz19@mails.tsinghua.edu.cn
办公室：FIT 3-522
教师联系方式：
  jjia@tsinghua.edu.cn，13651399048（微信）

## Slide 3: 教学参考书
《Introduction to Signal Processing
信号处理导论》
  S.J. Orfanidis, Prentice-Hall, Inc.
  清华大学出版社影印版
《信号处理原理》
  郑方，徐明星，清华大学出版社
《数字信号处理教程》
  程佩青，清华大学出版社

## Slide 4: 课程内容
信号与信号处理的基本概念
连续时间傅里叶变换CTFT
离散时间傅里叶变换DTFT
离散傅里叶变换DFT
离散时间系统分析
数字滤波器设计

## Slide 5: 考核方式
平时作业：15%（平时课堂练习适当加分）
课程实验：15% （代码填空形式）
    实验一：傅里叶级数的可视化（第4~5周，4%）
    实验二：信号的频分复用（第10~13周，5%）
    实验三：Mel频谱与griffin_lim声码器（第15~17周，6%）
期末考试： 70% [闭卷、笔试]
每周作业提交截止时间为下一周上课前一天晚上12点（网络学堂）

## Slide 6: 作业评分
每次作业最高分10分，基础题全做对就会有10分满分。
关于附加题，附加题答案大多不唯一，做了附加题并且逻辑正确，没有明显推导证明错误的，视难易有1～2分加分。每次作业总分最高10分，超出10分按照10分计算。
补交的作业视补交原因适当扣分。不交为零分。作业可以相互学习与借鉴，但是涉嫌严重抄袭为0分，并视情节轻重考虑是否给负分。

## Slide 7
“信号处理原理”
是数学？物理？
还是计算机？
关于学习方法
物理现象物理规律数学工具计算机处理
方法论？
精确or近似？
连续or离散？

## Slide 8
信号的概念
信号的描述
欧拉公式
函数分解
第一章 信号的基本概念与数学基础

## Slide 9
信号的概念
信号的描述
欧拉公式
函数分解
第一章 信号的基本概念与数学基础

## Slide 10
信号的概念
信号
信号是人对物理世界的一种观察
*观察：是人通过传感器对物理世界的一种测量

## Slide 11
信号的概念
信号
信号是人对物理世界的一种观察
*观察：是人通过传感器对物理世界的一种测量

## Slide 12
信号的概念
信号
信号是人对物理世界的一种观察
*观察：是人通过传感器对物理世界的一种测量
**传感器：把一种物理变化转换成另一种物理变化的装置
**测量：用一种物理量来表示另一种物理量

## Slide 13
信号的概念
信号
信号是人对物理世界的一种观察
*观察：是人通过传感器对物理世界的一种测量
**传感器：把一种物理变化转换成另一种物理变化的装置
**测量：用一种物理量来表示另一种物理量
信号与信息
信号是反映（或载有）信息的物理量，是系统直接进行加 工、变换以实现通信的对象
信号是信息的表现形式，信息则是信号里所蕴含的内容

## Slide 14
信号的概念
传感器：把一种物理变化转换成另一种物理变化的装置
光：
  数码相机：光能产生电信号
空气振动：
  麦克风：空气的振动能产生电信号
温度：
  热敏电阻(阻值随温度变化)
  热电偶(对温度反应不同两种金属制成，温差导致电压)
  加速度传感器
  压力传感器
  流量传感器
思考：你的手机里有哪些传感器？获取什么信号？

## Slide 15
信号的概念
传感器：把一种物理变化转换成另一种物理变化的装置

## Slide 16
信号的概念
传感器：把一种物理变化转换成另一种物理变化的装置

## Slide 17
信号的概念
传感器（示例）：把一种物理变化转换成另一种物理变化的装置

## Slide 18: 声波转换成电信号：数字音频信号
实际工程应用中，需要根据数字音频质量的需求选择转换时的参数（抽样频率）
44.1kHz | 22.05kHz | 16kHz | 11.025kHz | 8kHz
电话音频
Hi-Fi音频
思考：为什么“抽样频率”会影响交响乐的品质？
—— 《抽样与抽样定理》中将学习
Notes: 要从实际需求出发，决定工程条件的选择！

## Slide 19: 数字音频信号示例
您这个人儿，大概喜欢照像。
你可以从这段数字音频信号中“看出”什么信息？
思考：你能从这段信号中“看出”发音人是男性还是女性吗？

## Slide 20: 数字音频示例:换个空间（域）看信号
发生了混叠
横轴仍为时间
纵轴变为频率
亮度表示频域能量
如何避免混叠？

## Slide 21: 信号处理及其目的
信号处理
对信号进行变换、分析和综合等处理过程的统称
信号处理的目的
去伪存真
特征抽取
编码解码
把信号变成易于进行分析和识别的形式
把信号变成易于传输、交换与存储的形式（编码），或从编码信号中恢复出原始信号（解码）
去除信号中冗余的和次要的成分

## Slide 22: 信号处理及其目的
信号处理
对信号进行变换、分析和综合等处理过程的统称
信号处理的目的
去伪存真
特征抽取
编码解码
去除信号中冗余的和次要的成分
Q: 去除方法能保证信号“不失真”吗？
把信号变成易于进行分析和识别的形式
把信号变成易于传输、交换与存储的形式（编码），或从编码信号中恢复出原始信号（解码）

## Slide 23: 信号处理及其目的
把信号变成易于进行分析和识别的形式
把信号变成易于进行分析和识别的形式
Q: 域的“变换”过程中信号会有信息损失吗？
信号处理
对信号进行变换、分析和综合等处理过程的统称
信号处理的目的
去伪存真
特征抽取
编码解码
去除信号中冗余的和次要的成分
Q: 去除方法能保证信号“不失真”吗？
把信号变成易于传输、交换与存储的形式（编码），或从编码信号中恢复出原始信号（解码）

## Slide 24: 信号处理及其目的
把信号变成易于进行分析和识别的形式
把信号变成易于进行分析和识别的形式
Q: 域的“变换”过程中信号会有信息损失吗？
信号处理
对信号进行变换、分析和综合等处理过程的统称
信号处理的目的
去伪存真
特征抽取
编码解码
去除信号中冗余的和次要的成分
Q: 去除方法能保证信号“不失真”吗？
把信号变成易于传输、交换与存储的形式（编码），或从编码信号中恢复出原始信号（解码）
Q: 解码后的信号和编码前的信号还能一模一样吗？

## Slide 25: 数字信号处理(DSP)系统的发展
计算机的普及和高速处理能力，引起了数字信号的广泛应用，促进了数字信号技术发展
  20世纪60年代，DSP硬件使用分立元件，价格高，体积大
  1979年，Intel发明了2920
  1982年，德州仪器公司投放TMS32010
  …….
  目前，新一代DSP的处理能力是2920的10万倍
  …….
课后扩展：上网搜索一下TMS32010的概述

## Slide 26: 数字信号处理(DSP)系统的突出优点
数字系统的工作具有可预测性和可重复性
  模拟系统是由元器件搭建而成的电路，制造误差范围大，特性随温度（温度漂移）和时间变化（老化）
体积小，功耗低（移动终端的发展）
☺高度的灵活性：
  模拟 vs 数字
    模拟音频以模拟电压的幅度表示声音强弱
    数字音频是有限数值表示的离散数字序列
  修改程序中的一些语句就能修改系统

## Slide 27: 数字信号处理(DSP)系统的突出优点
☺高度的灵活性：
  模拟 vs 数字
    模拟音频以模拟电压的幅度表示声音强弱
    数字音频是有限数值表示的离散数字序列
  修改程序中的一些语句就能修改系统
    示例：修改“抽样频率”改变数字音频音高/音速
22.05kHz | 16kHz | 11.025kHz
思考：如果是模拟音频，如何能产生上述音效变化的效果？
Notes: 音长、音高反映的是数字音频的主观感知特征，实际上有了数字音频，我们可以计算它的特征、改变它的特征。通过抽取特征、改变特征，让声音质量更好

## Slide 28
精确，因此具有可预测性
稳定（不随着温度和时间漂移）
噪声累加可以控制
硬件花费独立于复杂性
容易修改（可重编程性）
能够模拟
容易调试，因此开发时间短
硬件简单（低价和高可靠性）
函数执行，这在模拟处理中是不能实现的
带宽受限于采样速率
有限的动态范围
量化噪声
数字信号处理(DSP)系统的优点vs缺点

## Slide 29
蜂窝电话
声纳处理
卫星图像分析
语音识别
语音合成
文字识别
远程医疗监护
数字测绘
条形码阅读
数字摄像机
加密
磁共振成像扫描
高清晰度电视
地震波分析
数字音频
音乐合成
思考：你还能想到哪些DSP的应用实例？
数字信号处理(DSP)系统的应用

## Slide 30: 数字信号处理的步骤
模数转换ADC
数字信号处理DSP
数模转换DAC
自变量(时间)和幅值同时离散化
保证信息不丢失的理论基础是：
抽样定理
模拟信号
抗混叠滤波器
抗镜像滤波器
模拟信号

## Slide 31: 数字信号处理的步骤
模数转换ADC
数字信号处理DSP
数模转换DAC
自变量(时间)和幅值同时离散化
变换域分析
保证信息不丢失的理论基础是：
抽样定理
模拟信号
抗混叠滤波器
抗镜像滤波器
模拟信号
数字滤波、识别、合成

## Slide 32
信号的概念
信号的描述
欧拉公式
函数分解
第一章 信号的基本概念与数学基础

## Slide 33: 信号描述方法
数学描述
  使用具体的数学表达式，把信号描述为一个或若干个自变量的函数或序列的形式。
因此，本课程常用“函数”和“序列”来指代“信号”
思考：什么时候用函数？什么时候用序列？

## Slide 34: 信号描述方法
波形描述
  按照函数随自变量的变化关系，把信号的波形画出来。

## Slide 35: 信号的描述方法：不同域的波形
信号的频谱
时域波形 VS 频谱图

## Slide 36: 信号描述方法
确定信号与随机信号
要点：
区分方法：
给定的自变量的值，是否可以唯一确定信号的取值
任意给定一个自变量的值，如果可以唯一确定其信号和取值，则该信号是确定信号，否则，如果取值是不确定的随机值，则是随机信号。
周期信号与非周期信号
要点：
关系式是否成立？
周期信号的周期（正值）：
最小T值
非周期信号可以视为是周期无穷大的周期信号。

## Slide 37: 信号描述示例
正余弦信号：
说明：
(1) K为振幅
(2) ω为角频率
(3) θ为初相位
正弦信号
余弦信号
正弦
余弦

## Slide 38
Sa函数：
特点：
(1) Sa函数是偶函数
(2) Sa函数过零点位置
(3) 过零区间：除原点附近的过零区间宽度为2，其它过零区间宽度均为
思考：如何计算Sa函数的积分？（Dirichlet积分）
—— 见讲义最后复习参考1
信号描述示例
Notes: Dd

## Slide 39
指数信号：
信号描述示例

## Slide 40
指数信号：
指数信号微分或积分后还是指数信号
参数α
符号
正号
负号
信号增强A
信号衰减CD
绝对值
大
小
变化速度快D
变化速度慢C
0
直流信号B
-1
-0.5
0.5
1
2.5
5
7.5
10
12.5
15
B
C
D
A
信号描述示例

## Slide 41
信号的概念
信号的描述
欧拉公式
函数分解
第一章 信号的基本概念与数学基础

## Slide 42
实值信号与复值信号
如果信号的取值是实数，
则称为实值信号，简称实信号
如果信号的取值是复数，
则称为复值信号，简称复信号
欧拉公式：复值信号的定义

## Slide 43: 欧拉公式
欧拉公式

## Slide 44: 欧拉公式
欧拉公式的理解（方法一）
泰勒级数法
欧拉公式

## Slide 45: 欧拉公式
实数与复数

## Slide 46
欧拉公式
欧拉公式：复值信号的图示

## Slide 47
欧拉公式：复值信号的图示

## Slide 48
难点：如何统一描述电场与磁场信号？
Tips：电场与磁场90度垂直
解决方案：用复值信号的实数部分和虚数部分分别表示电场与磁场信号。
电场与磁场可以用复数完美地表示！
欧拉公式：复值信号的应用

## Slide 49: 欧拉公式
欧拉公式的理解
  微分法
课堂练习1：用微分法理解欧拉公式

## Slide 50
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
欧拉公式
欧拉公式的理解
  微分法
课堂练习1：用微分法理解欧拉公式
主观题
0.5分

## Slide 51: 欧拉公式的应用：复指数信号的描述
复指数信号：
复指数信号与正余弦信号之间的关系
欧拉公式
课堂练习2： K,s 和w的取值不同，复指数信号有什么不同？
Notes: sigma

## Slide 52
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
欧拉公式
复指数信号：
复指数信号与正余弦信号之间的关系
欧拉公式
课堂练习2： K,s 和w的取值不同，复指数信号有什么不同？
主观题
0.5分

## Slide 53
复指数信号：
K = 1
K = 3
s = 0.2， w = 1， K取不同的值
欧拉公式：复指数信号的描述

## Slide 54
复指数信号：
s = 0
s = 0.2
s = 1
s = 0.4
K=1， w=1， s取不同的值
欧拉公式：复指数信号的描述

## Slide 55
复指数信号：
w=1
w=5
K=1， s =0， w取不同的值
欧拉公式：复指数信号的描述

## Slide 56
信号的概念
信号的描述
欧拉公式
函数分解
第一章 信号的基本概念与数学基础

## Slide 57: 向量正交
设Ｖ 为欧氏空间，非零向量
如果它们两两正交，则称之为正交向量组.
n维欧氏空间中正交向量组所含向量个数 ≤n
n维欧氏空间中，由n个向量构成的正交向量组称为正交基；
由单位向量构成的正交基称为标准正交基.
正交基与标准正交基
定义：

## Slide 58: 向量正交
n维欧氏空间Ｖ中的一组基 为标准正交基
标准正交基

## Slide 59: 函数正交
正交函数集
在[t1, t2]区间上定义的非零函数φ1(t)与φ2(t)，若满足条件：
则函数φ1(t)与φ2(t)为在[t1, t2]区间的正交函数。
在[t1, t2]区间上定义的非零函数序列φ1(t), φ2(t), …, φn(t)，其中任意两个函数φi(t)与φj(t)均满足条件：
式中ki为非零常数，则称函数序列{φ1(t), φ2(t), …, φn(t)}为 在区间[t1, t2]上的正交函数集。

## Slide 60: 函数正交
正交函数集
例子：
  1. 三角函数集
{1, cos(ω1t+φ1), cos(2ω1t+φ2), …, cos(nω1t+φn)}
是在[0, 2/ω1]区间的正交函数集。
  2. 指数函数集 是在区间[-/ω0, /ω0]（ ω0为实数）上的正交函数集。
思考：如何证明函数集合是正交函数集？
—— 见讲义最后课后参考3

## Slide 61: 函数正交
完备的正交函数集
如果在[t1, t2]区间，除正交函数集{φi(t)}之外，不存在函数x(t)， ，满足下式：
则称此正交函数集{φi(t)}为完备的正交函数集。

## Slide 62: 第一周作业
作业2：证明在区间[-/ω0, /ω0]（ ω0为实数）上是正交函数集
选做：并进一步证明该函数在区间[-/ω0, /ω0]（ ω0为实数）上是或不是完备正交函数集。
  作业1：任选第三种方法理解欧拉公式。

## Slide 63
结 束

## Slide 64: 复习参考1：如何计算Sa函数的积分？
Notes: Dd

## Slide 65: 复习参考2：欧拉公式的微分法推导
欧拉公式的理解
  微分法
  {作业1：任选第三种方法理解欧拉公式。}

## Slide 66: 复习参考2：正交函数集的推导
正交函数集
例子：
  1、三角函数序列
证明三角函数序列
{1, cos(ω1t+φ1), cos(2ω1t+φ2), …, cos(nω1t+φn)}
是在[0, 2/ω1]区间的正交函数集。

## Slide 67
正交函数集
  1、证明三角函数序列{1, cos(ω1t+φ1), cos(2ω1t+φ2), …, cos(nω1t+φn)}是在[0, 2/ω1]区间的正交函数集
证明：（1）1 和 正交
复习参考3：正交函数集的推导

## Slide 68
正交函数集
  1、证明三角函数序列{1, cos(ω1t+φ1), cos(2ω1t+φ2), …, cos(nω1t+φn)}是在[0, 2/ω1]区间的正交函数集
（2）
和 正交
复习参考3：正交函数集的推导

## Slide 69
正交函数集
  1、证明三角函数序列{1, cos(ω1t+φ1), cos(2ω1t+φ2), …, cos(nω1t+φn)}是在[0, 2/ω1]区间的正交函数集
（3） 1和1不正交
复习参考3：正交函数集的推导

## Slide 70
正交函数集
  1、证明三角函数序列{1, cos(ω1t+φ1), cos(2ω1t+φ2), …, cos(nω1t+φn)}是在[0, 2/ω1]区间的正交函数集
（4）
和 不正交
复习参考3：正交函数集的推导